УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам  для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Проектирование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной документации по внутреннему газооборудованию технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования, работающего на низком давлении и обвязке трубопроводами диаметром до 50мм на основании задания руководителя | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования, работающего на среднем и высоком давлении и обвязке трубопроводами диаметром от 50мм | A/02.6 | 6 |
| B | Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на низком давлении | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на среднем и высоком давлениях | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на любых давлениях и расположенных на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | B/03.6 | 6 |
| C | Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка заданий, контроль и проверка выполненных работ специалистами, осуществляющими подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям | C/03.6 | 6 |
| D | Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах | 7 | Организация работы исполнителей | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер – проектировщик 2 категории Техник – проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Высшее образование - бакалавриат, специалитет Непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии квалификации бакалавра или специалиста требования к опыту работы не предъявляются При наличии квалификации техник-проектировщик в данной области не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
|  | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования, работающего на низком давлении и обвязке трубопроводами диаметром до 50мм на основании задания руководителя | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Компоновка и разбивка чертежа |
| --- | --- |
|  | Выбор масштаба |
|  | Вычерчивание элементов, узлов и деталей |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей |
|  | Сверка копий проектных документов с их оригиналами |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования, работающего на среднем и высоком давлении и обвязке трубопроводами диаметром от 50мм | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Компоновка и разбивка чертежа |
| --- | --- |
|  | Выбор масштаба |
|  | Вычерчивание элементов, узлов и деталей |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей |
|  | Сверка копий проектных документов с их оригиналами |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер – проектировщик 1 категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, специалитет Непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в данной области |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на низком давлении | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ вариантов схемы газоснабжения и выбор оптимального решения |
| --- | --- |
|  | Расчет диаметров трубопроводов по полученным данным |
|  | Выполнение компоновочных решений (планы, разрезы) |
|  | Выполнение принципиальной схемы газопроводов |
|  | Выполнение разводки газопроводов |
|  | Выполнение сечений, узлов и элементов по внутреннему газооборудованию |
|  | Составление спецификаций оборудования |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей |
|  | Сверка копий проектных документов с их оригиналами |
|  | Выдача задания смежным специальностям |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Участие в авторском надзоре по своим проектным решениям |
|  | Участие в согласованиях по своим проектным решениям |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
|  | Выдавать задания смежным специалистам |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на среднем и высоком давлениях | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ вариантов схемы газоснабжения и выбор оптимального решения |
| --- | --- |
|  | Расчет диаметров трубопроводов по полученным данным |
|  | Выполнение компоновочных решений (планы, разрезы) |
|  | Выполнение принципиальной схемы газопроводов |
|  | Выполнение разводки газопроводов |
|  | Выполнение сечений, узлов и элементов по внутреннему газооборудованию |
|  | Составление спецификаций оборудования |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей |
|  | Сверка копий проектных документов с их оригиналами |
|  | Выдача задания смежным специальностям |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Участие в авторском надзоре по своим проектным решениям |
|  | Участие в согласованиях по своим проектным решениям |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
|  | Выдавать задания смежным специалистам |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на любых давлениях и расположенных на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ вариантов схемы газоснабжения и выбор оптимального решения |
| --- | --- |
|  | Расчет диаметров трубопроводов по полученным данным |
|  | Выполнение компоновочных решений (планы, разрезы) |
|  | Выполнение принципиальной схемы газопроводов |
|  | Выполнение разводки газопроводов |
|  | Выполнение сечений, узлов и элементов по внутреннему газооборудованию |
|  | Составление спецификаций оборудования |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей |
|  | Сверка копий проектных документов с их оригиналами |
|  | Выдача задания смежным специальностям |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Участие в авторском надзоре по своим проектным решениям |
|  | Участие в согласованиях по своим проектным решениям |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и нормативной документации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочего проекта |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, магистратура, специалитет Непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в данной области |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ данных и выполнение гидравлического расчета газопроводов |
| --- | --- |
|  | Анализ и выполнение расчетов газовой схемы |
|  | Выбор оборудования и арматуры |
|  | Расчет диаметров труб |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Участие в авторском надзоре |
|  | Участие в согласованиях |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Анализировать данные и выполнять гидравлические расчеты |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочего проекта |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор исходных данных, анализ длин участков трубопроводов, разбивка их по группам для выполнения прочностного расчета |
| --- | --- |
|  | Выполнение прочностного расчета трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации |
|  | Определение величины необходимого растяжения компенсаторов |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Участие в авторском надзоре |
|  | Участие в согласованиях |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Анализировать и выполнять прочностной расчет трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации |
|  | Оформлять результаты выполненных трудовых действий |
|  | Работать с РС, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка заданий, контроль и проверка выполненных работ специалистами, осуществляющими подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка заданий для специалистов, осуществляющих подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
| --- | --- |
|  | Контроль за выполненнем работами специалистами, осуществляющими подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
|  | Проверка выполненных работ специалистами, осуществляющими подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
|  | Анализ нагрузок и выполнение гидравлического расчета |
|  | Анализ нагрузок и выполнение прочностного расчета |
|  | Участие в авторском надзоре |
|  | Участие в согласованиях |
| Необходимые умения | Готовить задания специалистам |
|  | Проводиь анализ выполненной работы специалистами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Чертить вручную |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, магистратура, специалитет Непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести лет в данной области |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы исполнителей | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка заданий для специалистов, осуществляющих специальные расчеты, подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
| --- | --- |
|  | Контроль за выполнением работ специалистами, осуществляющими специальные расчеты, подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
|  | Сдача проектной документации в архив |
|  | Проверка выполненных работ специалистами, осуществляющими специальные расчеты, подготовку проектной документации по отдельным узлам и элементам и компоновочным решениям |
|  | Участие в согласованиях, переговорах и технических совещаниях |
|  | Составление и отслеживание графиков прохождения проектной документации |
|  | Создание и поддержание в группе психологически устойчивого климата |
|  | Анализ эффективности работы проектной группы |
| Необходимые умения | Руководить коллективом и брать ответственность за работу коллектива на себя |
|  | Готовить задания для подчиненных |
|  | Контролировать работу сотрудников |
|  | Составлять графики прохождения проектной документации |
| Необходимые знания | Основы психологии поведения людей в коллективе |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Требования к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации |
| --- | --- |
|  | Освидетельствование промежуточных и скрытых работ при монтаже газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Обследование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Ведение журнала авторского надзора, составление актов освидетельствования и иной необходимой документации |
|  | Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора |
|  | Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений и оборудования |
|  | Освидетельствование и принятие решений об эксплуатации газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей в составе комиссии по приемке |
| Необходимые умения | Организовывать и проводить работу по авторскому надзору при монтаже газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Проводить освидетельствование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей в ходе строительства |
|  | Оценивать соблюдение исполнителем работ, утвержденных проектных решений |
|  | Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора |
|  | Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений |
| Необходимые знания | Нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации (СПДС) |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по проектирования и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации |
|  | Требования к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС)

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию