УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.»	8

3.3. Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных монтируемых систем

Группа занятий:

| 7136 | Монтажники и слесари санитарно-технического оборудования и слесари-трубопроводчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | 2 | Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу в соответствии с проектом производства работ | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | A/03.2 | 2 |
| B | Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | 3 | Монтаж систем отопления и тепловых пунктов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж внутренних систем газоснабжения | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | 4 | Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник санитарно-технического оборудования 2-го и 3-го разрядов Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Повышение разряда при опыте практической работы более высокого разряда не менее трех месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Необходимо иметь допуск к выполнению работ по строповке и перемещению грузов |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7136 | Монтажники и слесари санитарно-технического оборудования и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | 200 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда |
|  | 201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |
| ОКНПО | 151201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 151202 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 18489 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем |
|  | 18560 | Слесарь-сантехник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем |
| --- | --- |
|  | Заготовка прокладок по размеру |
|  | Пригонка резьбы на болтах и гайках |
|  | Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Подготовка вспомогательных материалов (ленты ФУМ, льняной пряди и др.) |
|  | Установка прокладок |
|  | Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками |
|  | Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах |
|  | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов |
|  | Распаковка оборудования |
|  | Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений |
|  | Выбраковка, путем составления отчета о контрольном осмотре |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Сортировать трубы, фитинги, фасонные части, арматуру и средства крепления |
|  | Осуществлять подготовку вспомогательных материалов (ленты ФУМ, льняной пряди и др.) |
|  | Комплектовать сгоны муфтами и контргайками, болтов - гайками |
|  | Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
| Необходимые знания | Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования |
|  | Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления |
|  | Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Назначение и правила применения ручных инструментов |
|  | Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу в соответствии с проектом производства работ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение проекта производства работ |
| --- | --- |
|  | Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов |
|  | Свертывание и сборка простых узлов |
|  | Комплектование труб и фасонных частей стояков |
|  | Установка ручного пресса для опрессовки систем |
|  | Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Нарезать резьбу на трубах вручную, соединять стальные трубы с помощью накидной гайки, комплектовать трубы в фасонные части стояков |
|  | Выполнять укрупнительную сборку узлов |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению |
|  | Сверлить или пробивать отверстия в конструкциях |
|  | Использовать ручной инструмент |
|  | Использовать механизированный инструмент |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Монтажные схемы |
|  | Назначение основных узлов системы и оборудования |
|  | Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Способы сверления и пробивки отверстий |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Назначение и правила применения механизированных инструментов |
|  | Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом |
|  | Правила безопасной эксплуатации оборудования |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила по охране труда |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Производственная инструкция |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение проекта производства работ |
| --- | --- |
|  | Свертывание и сборка простых узлов |
|  | Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки |
|  | Соединение полимерных труб |
|  | Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) |
|  | Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы |
|  | Сверление или пробивка отверстий в конструкциях |
|  | Заделка раструбов чугунных трубопроводов |
|  | Нарезка резьбы на трубах вручную |
|  | Комплектование труб и фасонных частей стояков |
|  | Установка ручного пресса для опрессовки систем |
|  | Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов |
|  | Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки |
|  | Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой |
|  | Срубка заклепок жаротрубного котла с выбиванием их |
|  | Смена манжет у унитаза |
|  | Зачистка сварных швов шлифмашинкой |
|  | Прокачка канализационных стояков и отводов |
|  | Смена прокладок кранов, вентилей |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления. водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению |
|  | Выполнять укрупнительную сборку узлов |
|  | Использовать ручной инструмент |
|  | Использовать механизированный инструмент |
| Необходимые знания | Монтажные схемы |
|  | Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |
|  | Комплектность оборудования для монтажа |
|  | Способы сверления и пробивки отверстий |
|  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Назначение и правила пользования механизированным инструментом |
|  | Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом |
|  | Правила безопасной эксплуатации оборудования |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила по охране труда |
|  | Назначение основных узлов системы и оборудования |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник санитарно-технического оборудования 4-го и 5-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Повышение разряда при опыте практической работы более высокого разряда не менее трех месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Допуск к выполнению работ по строповке и перемещению грузов Удостоверение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7136 | Монтажники и слесари санитарно-технического оборудования и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | 202 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда |
|  | 203 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда |
| ОКНПО | 151201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 151202 | Монтажник санитарно-технического оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж систем отопления | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров) |
| --- | --- |
|  | Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов |
|  | Монтаж насосов и насосных агрегатов |
|  | Установка грязевиков и водяных фильтров |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм |
|  | Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений |
|  | Крепление кронштейнов, радиаторных планок |
|  | Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) |
|  | Прокладка стояков отопления и подводок |
|  | Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) |
|  | Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов |
|  | Установка закрытых расширительных баков |
|  | Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков |
|  | Установка воздухосборников |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств |
|  | Монтаж смесительных установок систем водяного отопления |
|  | Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали |
|  | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов |
| Необходимые умения | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  | Читать сборочные чертежи |
|  | Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем отопления и тепловых пунктов |
|  | Размечать места установки приборов и креплений |
|  | Группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте монтажа и ремонта |
|  | Соединять трубопроводы систем отопления |
|  | Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов |
|  | Устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент |
| Необходимые знания | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
|  | Системы разводок от стояков |
|  | Технология монтажных работ систем отопления |
|  | Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб |
|  | Устройство и способы ремонта трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб |
|  | Правила установки санитарных и отопительных приборов |
|  | Способы разметки мест установки приборов и креплений |
|  | Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними |
|  | Установление дефектных мест при испытании трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Правила охраны труда |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений |
| --- | --- |
|  | Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям |
|  | Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм |
|  | Установка полотенцесушителей и присоединение к системе горячего водоснабжения |
|  | Монтаж водомерного узла и присоединение к магистральному трубопроводу |
|  | Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений |
|  | Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов |
|  | Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки) |
|  | Установка арматуры к смывному бачку |
|  | Установка полуавтоматического смывного крана |
|  | Сборка пожарных рукавов |
|  | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов |
|  | Установка приборов учета расхода воды |
|  | Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков |
|  | Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения |
| Необходимые умения | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  | Читать сборочные чертежи |
|  | Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Соединять трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков |
|  | Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов |
|  | Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб |
|  | Устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент |
| Необходимые знания | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
|  | Системы разводок от стояков |
|  | Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб |
|  | Технология монтажных работ систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и горячего водоснабжения |
|  | Правила установки санитарных приборов |
|  | Способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений |
|  | Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими |
|  | Устройство и способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных и полимерных труб |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними |
|  | Установление дефектных мест при испытании трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Правила охраны труда |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж внутренних систем газоснабжения | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест установки приборов, прохода газопроводов, средств креплений |
| --- | --- |
|  | Монтаж газопроводов и арматуры |
|  | Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов |
|  | Установка газовых настенных котлов и водонагревателей |
|  | Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом |
|  | Установка газовой плиты и соединение с газовой магистралью с помощью газоподводящей подводки |
|  | Установка газовых воздушных калориферов и конвекторов |
|  | Прокладка стояка газопровода |
|  | Установка приборов учета газа |
|  | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов |
| Необходимые умения | Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем газоснабжения |
|  | Размечать места установки приборов и креплений |
|  | Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, газоснабжения и водостоков |
|  | Крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов |
|  | Устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент |
|  | Пользоваться инструкциями производителя |
|  | Разбираться в проектной и нормативной документации |
| Необходимые знания | Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
|  | Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб |
|  | Устройство и способы ремонта трубопроводных систем из стальных и полимерных труб |
|  | Технология монтажных работ систем газоснабжения |
|  | Правила установки приборов и средств креплений, прохода газопроводов |
|  | Способы разметки мест установки креплений приборов |
|  | Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими |
|  | Устройство поршневых пистолетов и правила работы с ними |
|  | Установление дефектных мест при испытании трубопроводов |
|  | Правила безопасности в газовом хозяйстве |
|  | Правила охраны труда |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник санитарно-технического оборудования 6-го разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Уровень квалификации не ниже 6-го разряда. Повышение разряда при опыте практической работы более высокого разряда не менее трех месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7136 | Монтажники и слесари санитарно-технического оборудования и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | 204 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда |
| ОКНПО | 151201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 151202 | Монтажник санитарно-технического оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры |
| --- | --- |
|  | Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации |
|  | Составление комплектовочных ведомостей |
|  | Монтаж и обвязка стальных и чугунных котлов со сборкой их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками |
|  | Монтаж индивидуальных и центральных тепловых и узлов управления блоками и отдельными деталями |
|  | Монтаж терморегуляторов |
|  | Монтаж биофильтров |
|  | Монтаж автоматических систем пожаротушения |
|  | Монтаж газогорелочных устройств с регулированием при переводе котельных с твердого на газообразное топливо |
|  | Монтаж и испытание регуляторных пунктов (ГРП) |
|  | Монтаж и испытание узлов редуцирования газа в котельных |
|  | Монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязка их трубными узлами с испытанием. |
|  | Ремонт и ревизия сантехнического оборудования и аппаратуры |
| Необходимые умения | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  | Разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Размечать места установки контрольно-измерительных приборов. |
|  | Производить работы в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Назначение инструментов, необходимых для выполнения задания |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов |
| --- | --- |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки |
|  | Визуальный осмотр смонтированного оборудования |
|  | Испытания систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим или манометрическим методом |
|  | Промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения |
|  | Тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием |
|  | Манометрические испытания газопроводов |
|  | Проверка соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных документов |
|  | Испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой |
|  | Запись результатов показаний измерительных приборов |
|  | Испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры |
|  | Пуск и наладка санитарно-технических систем |
|  | Испытание регуляторных пунктов (ГРП) |
|  | Испытание узлов редуцирования газа в котельных |
|  | Испытание групповых установок сжиженного газа |
|  | Сдача санитарно-технических систем |
| Необходимые умения | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы |
|  | Испытывать санитарно-технические системы, системы отопления и оборудование тепловых пунктов |
|  | Проводить ревизию и испытание арматуры |
|  | Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Производить работы в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила испытания систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  | Способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  | Назначение диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Методы контроля качества в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Правила оформления технической документации |
|  | Правила по охране труда |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами |
| --- | --- |
|  | Составление акта освидетельствования скрытых работ |
|  | Составление акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность |
|  | Составление акта теплового испытания системы отопления |
|  | Составление акта испытания систем внутренней канализации и водостоков |
|  | Составление акта осмотра канализации из труб перед закрытием |
|  | Составление акта индивидуального испытания систем отопления |
|  | Составление акта испытания газопровода и газового оборудования на герметичность |
|  | Устранение обнаруженных дефектов на смонтированном оборудовании |
| Необходимые умения | Обрабатывать результаты испытаний |
|  | Выявлять отклонения анализируемых показателей проведенных испытаний |
|  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний |
| Необходимые знания | Правила испытания санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  | Способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  | Нормативная документация |
|  | Стандарты качества, необходимые для выполнения данной трудовой функции |
|  | Методика проведения анализа дефектов и способы их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Виды несоответствий и способы их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Правила оформления технической документации |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», (Ассоциация «Национальное объединение строителей») |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Президент Кутьин Николай Георгиевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования