УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Рабочий по монтажу и наладке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления (монтажник, наладчик)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления I и II категории сложности»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проверка качества монтажа электрических линий связи, трубных проводок»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Предмонтажная проверка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности»	20

3.5. Обобщенная трудовая функция «Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования,  управления  III категории сложности»	25

3.6. Обобщенная трудовая функция «Наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности»	30

3.7. Обобщенная трудовая функция «Предмонтажная проверка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления II и III категории сложности»	34

3.8. Обобщенная трудовая функция «Монтаж оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления (КТС АСУ) и приборов для научных исследований»	40

3.9. Обобщенная трудовая функция «Наладка приборов, аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности»	44

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	48

I. Общие сведения

| Монтаж и наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Монтаж и наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных технологического оборудования на котором смонтированы приборы и аппаратура

Группа занятий:

| 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 31.20.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| --- | --- |
| 31.62.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| 33.30 | Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | 2 | Сборка резьбовых и фланцевых соединений | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приемка кабельной продукции и подготовка ее к монтажу | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Изготовление и установка конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Приемка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | A/04.2 | 2 |
| В | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | 3 | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж трубных проводок. Выполнение обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж электрических линий связи | В/04.3 | 3 |
| С | Проверка качества монтажа электрических линий связи, трубных проводок | 3 | Испытания трубных проводок | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка электрических линий связи | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Измерение сопротивления заземления | С/03.3 | 3 |
| D | Предмонтажная проверка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности | 4 | Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Предмонтажная проверка и регулирование первичных преобразователей (датчиков) | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Предмонтажная проверка и регулирование вторичных приборов | D/03.4 | 4 |
| Е | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | 4 | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Е/01.4 | 4 |
|  |  |  | Сложная трубная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами. Прокладка капилляров манометрических термометров | Е/02.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | Е/03.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж исполнительных механизмов и механическое сочленение их с регулирующим органом. | Е/04.4 | 4 |
| F | Наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности | 4 | Автономная и комплексная наладка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности, ввод базы данных | F /01.4 | 4 |
|  |  |  | Автономная и комплексная наладка системы дистанционного управления | F /02.4 | 4 |
| G | Предмонтажная проверка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления II и III категории сложности | 5 | Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования | G/01.5 | 5 |
|  |  |  | Предмонтажная проверка и регулирование сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты | G/02.5 | 5 |
|  |  |  | Предмонтажная проверка и регулирование локальных функциональных и регулирующих устройств | G/03.5 | 5 |
| H | Монтаж оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления (КТС АСУ) и приборов для научных исследований | 5 | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п. | H/01.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. | H/02.5 | 5 |
|  |  |  | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | H/03.5 | 5 |
| I | Наладка приборов, аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности | 5 | Автономная и комплексная наладка приборов, аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности | I/01.5 | 5 |
|  |  |  | Автономная и комплексная наладка электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования | I/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 2-го и 3-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 148 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 4-го разряда |
|  | § 195 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 2-го разряда |
|  | § 196 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сборка резьбовых и фланцевых соединений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нарезка (прогонка) резьбы вручную фланцевых соединений |
| --- | --- |
|  | Изготовление подкладок и прокладок для фланцевых соединений |
|  | Стяжка резбовых соединений |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Владеть инструментом для нарезки резьбы вручную |
|  | Использовать диннамометричкий ключ для контроля усилия которым осуществляется затягивание резьбовых соединений |
|  | Владеть ручным инструментом (гаечными, газовыми ключами, трубными клещами и т.п.) |
|  | Владеть ручным электрофициррованным инструментом (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты и т.п.) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Способы выполнения работ по сборке резьбовых и фланцевых соединений |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приемка кабельной продукции и подготовка ее к монтажу | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распаковывание кабельной продукции и уборка упаковочного материала |
| --- | --- |
|  | Очистка и протирка кабельной продукции |
|  | Проверка комплектности и количества кабельной продукции в соответствии со спецификацией |
|  | Изготовление и установка маркировочных бирок |
|  | Распайка разъемов, установка наконечников |
|  | Проверка кабелей готовых к монтажу (проверка электрического сопротивления) |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений и т.п. |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности кабельной продукции |
|  | Использовать оборудование для пайки, опрессовки наконечников |
|  | Владеть приборами для измерения электрического сопротивления (тестером, омметром и т.п.) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Способы распаковывания |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Основы электротехники |
|  | Устройство технологического оборудования для пайки |
|  | Инструкции по применению ручного инструмента для опрессовки наконечников |
|  | Правила охраны труда |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и установка конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка деталей по шаблону |
| --- | --- |
|  | Сверление отверстий механизированным инструментом |
|  | Нарезка резьбы вручную |
|  | Изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб |
|  | Крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами |
|  | Установка конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектой документации |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Владеть инструментом для нарезки резьбы вручную |
|  | Использовать диннамометричкий ключ для контроля усилия которым осуществляется затягивание резьбовых соединений |
|  | Владеть ручным инструментом (гаечными, газовыми ключами, трубными клещами и т.п.) |
|  | Владеть ручным электрофициррованным инструментом (отрезные, шлифовальные машины, дрели, гайковерты и т.п.) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Сортаменты применяемых материалов; назначение монтируемого оборудования и способы выполнения монтажных работ |
|  | Правила пользования электрофицированный инструментом |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Правила охраны труда |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Приемка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распаковка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления и уборка упаковочного материала |
| --- | --- |
|  | Очистка и протирка |
|  | Проверка комплектности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления входящих в Реестр средств измерений) |
|  | Проверка сроков поверки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, включенных в Реестр средств измерений |
|  | Проверка гарантийного срока на приборы и аппаратуру автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Складирование приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами для вскрытия упаковки |
|  | Использовать ведомость спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления требованиям проектной документации |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы соединений и т.п |
| Необходимые знания | Номенклатура, типы, особенности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Руководства по эксплуатации (паспорта, формуляры и т.п. пользовательскую документацию) приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Места установки пломб изготовителя, госповерителя (для приборов входящих в Реестр средств измерений) на приборах и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I и II категории сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 3-го и 4-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 148 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 4-го разряда |
|  | § 195 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 3-го разряда |
|  | § 196 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
| --- | --- |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы соединений и т.п |
|  | Владеть инструментом, используемым при установке приборов I категории сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
| --- | --- |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы соединений и т.п |
|  | Владеть инструментом, используемым при монтаже приборов II категории сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления II категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж трубных проводок. Выполнение обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа трубных проводок и обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами |
| --- | --- |
|  | Монтаж трубных проводок |
|  | Сложная трубная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами |
|  | Прокладка капилляров манометрических термометров |
|  | Монтаж исполнительных механизмов и механическое сочленение их с регулирующим органом. |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Владеть ручным инструментом, используемым при монтаже трубных проводок |
|  | Владеть инструментом, используемым при обвязке приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами |
|  | Владеть навыками монтажа исполнительных механизмов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Чтение чертежей |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Правила монтажа приборов II категории сложности, трубных проводок и прокладки капилляров манометрических термометров |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила охраны труда |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрических линий связи | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа электрических линий связи |
| --- | --- |
|  | Прокладка электрических линий связи |
|  | Подключение электрических линий связи к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже повышенной сложности |
|  | Владеть инструментом, используемым при монтаже повышенной сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Чтение чертежей, электических схем |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру кабелей, проводов, инструмента и приспособлений, применяемых при прокладке и монтаже электрических линий связи |
|  | Правила подключения электрических линий связи к приборам и аппаратуре автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проверка качества монтажа электрических, пневматических и гидравлических линий связи | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 3-го и 4-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопаности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 148 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 4-го разряда |
|  | § 195 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 3-го разряда |
|  | § 196 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Испытания трубных проводок | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента, приборов, запорной арматуры и и т.п. необходимых для проведения испытаний трубных проводок |
| --- | --- |
|  | Проведение внешнего осмотра трубных проводок с целью обнаружения дефектов монтажа |
|  | Проверка соответствия трубных проводок рабочей документации и готовности к испытаниям |
|  | Продувка тубных проводок (при указании в рабочей документации – промывке трубных проводок) |
|  | Установка на трубные проводки после продувки (промывки) заглушек |
|  | Собрать схему для испытаний трубных проводок с запорной арматурой и манометрами. При проведении дополнительных испытаний трубных проводок, требующих определение падения давления на трубных линиях установить предохранительные клапаны |
|  | Провести пневматические или гидравлические испытания собранной схемы для испытаний трубных проводок |
|  | Присоеденить испытываемую трубную проводку к схеме для испытаний |
|  | Открыть запорную арматуру и подать в трубную проводку испытательную среду, ступенчато повышая даление до испытательного |
|  | Контролировать величину давления (падения давления при дополнительных испытаниях) в трубной проводке на каждой ступени в течении заданного времени |
|  | При появлении дефектов снизить давление до атмосферного и устранить выявленные дефекты |
|  | Повторить вышеперечисленные дкйствяия для других трубных проводок |
| Необходимые умения | Владеть ручным инструментом для соединения трубных проводок |
|  | Владеть методикой испытания трубных проводок |
|  | Пользоваться измерительными приборами (манометрами) |
|  | Регулировать давление с помщию запорной арматуры |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Инструкции по проведению испытаний трубных проводок |
|  | Номенклатура и назначение инструментов и приспособлений, необходимых при испытании трубных проводок |
|  | Правила охраны труда |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Руководства по эксплуатации на инструменты и приспособления, используемые при монтаже |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка электрических линий связи | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки электрических линий связи |
| --- | --- |
|  | Проведение внешнего осмотра электрических линий связи |
|  | Проверка целестности (прозвонка) электрических линий связи |
|  | Проверка сопротивления изоляции электрических линий связи |
| Необходимые умения | Пользование инструментом и приборами используемыми при проверке электрических линий связи |
|  | Читать чертежи и электрические схемы |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ в соответствии с заданием |
| Необходимые знания | Инструкции по проверке электрических линий связи |
|  | Назначение инструментов и приборов, используемых при проверке электрических линий связи |
|  | Основы электротехники, электроизмерений, электроизмерительных приборов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Измерение сопротивления заземления | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений необхолимых для измерения соспротивления заземления |
| --- | --- |
|  | Подключение приборов для измерения соспротивления заземления |
|  | Измерение величины сопротивления изоляции и сравнение полученного значения с требуемым по проекту. При несоответсвии величины сопротивления изоляции требуемому - поиск и устранение неисправности |
| Необходимые умения | Владеть методикой измерения сопротивления изоляции |
|  | Пользование приборами для измерения сопротивления изоляции |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Инструкции по измерению сопротивления изоляции |
|  | Номенклатура и назначение инструментов и приспособлений, необходимых при измерении сопротивления изоляции |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Руководства по эксплуатации на инструменты и приспособления, используемые при монтаже |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 4-го и 5-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда Наличие удостоверения по электробезопасности 4 группы до 1000 В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 272 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) (4-й разряд) |
|  | § 273 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов. | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения работ по предмонтажной проверке и регулировке отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с технической документацией на приборы и аппаратуру автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности, с инструкциями по проверке и регулировке их отдельных элементов |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для проверки и регулировки отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Получение необходимых для проверки и регулировки данных о параметрах работы отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Ввод предварительных баз данных в приборы и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности, необходимых дляпроверки и регулировки отдельных элементов с помощью прикладных компьютерных программ или с лицевой панели приборов |
|  | Подключение оборудования для проверки и регулировки отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Проверка и регулировка отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Фиксация результатов поверки в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности по результатам наладки и их замена |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться средствами для наладки и ввода баз данных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по наладке отдельных элементов приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Уметь работать с приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности , электрическими схем дистанционного управления |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и инструкции по наладке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Руководства по эксплуатации средств используемых при наладке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления I категории сложности |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи |
| Другие характеристики | Выполнение работ при участии проектировщика, осуществляющего авторский надзор |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование первичных преобразователей (датчиков), | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения работ по предмонтажной проверке и регулировке первичных преобразователей (датчиков), |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с технической документацией на первичные преобразователи (датчики) |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для проверки и наладки первичных преобразователей (датчиков), |
|  | Получение необходимых для наладки данных о параметрах работы первичных преобразователей (датчиков) (диапазоне измерения, значения уставок и т.п.), |
|  | Ввод предварительных баз данных в первичные преобразователи (датчики) или механическая или электрическая установка диапазона измерения, значения уставок и т.п. |
|  | Подключение оборудования для проверки первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Проверка и регулировка первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Фиксация результатов поверки в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных первичных преобразовательей (датчиков) по результатам наладки и их замена |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться средствами для наладки и ввода баз данных первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по наладке первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Уметь работать с первичными преобразователями (датчиками) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и инструкции по наладке первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Руководства по эксплуатации средств используемых при проверке и наладке первичных преобразовательей (датчиков) |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
| Другие характеристики |  |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование вторичных приборов | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения проверки и регулировки вторичных приборов |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации вторичных приборов, |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для проверки и регулировки вторичных приборов |
|  | Получение необходимых для наладки данных о параметрах работы вторичных приборов. |
|  | Ввод предварительных баз данных во вторичные приборы и т.п. с помощью прикладных компьютерных программ или с лицевой панели электронных устройств |
|  | Подключение оборудования для проверки вторичных приборов |
|  | Проверка и регулировка вторичных приборов |
|  | Фиксация результатов поверки в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных приборов и устройств по результатам наладки и их замена |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для проверки и регулировки вторичных приборов и ввода бах данных |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по проверке и регулировке вторичных приборов |
|  | Уметь работать с вторичными приборами |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и методики проверки и регулировки вторичных приборов |
|  | Руководства по эксплуатации оборудования используемого при проверке и регулировке вторичных приборов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 5-го и 6-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопаности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 149 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 5-го разряда |
|  | § 150 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 6-го разряда |
|  | § 197 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 5-го разряда |
|  | § 198 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для установки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| --- | --- |
|  | Установка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для наладки сложных приборов, в том числе комплекса технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Владеть инструментом, используемым при монтаже приборов III категории сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления III категории сложности, содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила охраны труда |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Сложная трубная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами. Прокладка капилляров манометрических термометров | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для обвязка приборов на щитах и конструкциях трубными проводками, прокладки капиляров |
| --- | --- |
|  | Сложная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами |
|  | Прокладка капиляров манометрических термометров |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для сложной обвязки приборов на щитах и конструкциях трубными проводками, прокладки капиляров |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания и инструкции по сложной обвязке приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми, стальными трубами и прокладке капиляров манометрических термометров |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Сложная трубная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами. Прокладка капилляров манометрических термометров | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для обвязка приборов на щитах и конструкциях трубными проводками, прокладки капиляров |
| --- | --- |
|  | Сложная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами |
|  | Прокладка капиляров манометрических термометров |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для сложной обвязки приборов на щитах и конструкциях трубными проводками, прокладки капиляров |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания и инструкции по сложной обвязке приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми, стальными трубами и прокладке капиляров манометрических термометров |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | Код | Е/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
| --- | --- |
|  | Разделка волоконно-оптических кабелей и подготовка оптических волокон к сварке или проведению измерений. |
|  | Сварка многомодовых и одномодовых оптических волокон, защита места сварки. |
|  | Монтаж соединительных муфт и разветвительных коммутационных устройств. |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Принцип действия волоконно-оптических систем передачи информации и устройств микропроцессорной техники |
|  | Основные характеристики одномодовых и многомодовых оптических волокон со ступенчатым и градиентным профилями показателя преломления |
|  | Методы соединения оптических волокон |
|  | Принцип действия и правила пользования устройствами, применяемыми для сварки оптических волокон |
|  | Конструкцию и технологию монтажа соединительных муфт и разветвительных коммутационных устройств |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж исполнительных механизмов и механическое сочленение их с регулирующим органом | Код | Е/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа исполнительных механизмов и механического сочленение их с регулирующим органом. |
| --- | --- |
|  | Монтаж исполнительных механизмов и регуляторов (регулирующих органов) |
|  | Сочленение исполнительных механизмов с регулирующим органом. |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для монтажа исполнительных механизмов и механического сочленение их с регулирующим органом. |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания и инструкции монтажу исполнительных механизмов, регулирующих органов и сочленению их между собой |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа и наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда Наличие удостоверения по электробезопасности 4 группы до 1000 В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 274 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Автономная и комплексная наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности, ввод базы данных | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации, методиками наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Проверка готовности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Ввод базы данных |
|  | Подключение приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Автономная наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности. |
|  | Комплексная наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности. |
|  | Фиксация результатов автономной и комплексной наладок в протоколе |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться компьютером, приборами, устройствами для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями и т.п. по автономной и комплексной наладке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Уметь работать с приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации, методики наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Прикладные компьютерные программы для для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила охраны труда |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Автономная и комплексная наладка систем дистанционного управления | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для автономной и комплексной наладки систем дистанционного управления. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации, методиками наладки систем дистанционного управления |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для наладки систем дистанционного управления |
|  | Проверка готовности системы дистанционного управления для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Подключение системы дистанционного управления для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Автономная наладка системы дистанционного управления. |
|  | Комплексная наладка системы дистанционного управления |
|  | Фиксация результатов автономной и комплексной наладок в протоколе |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться компьютером, приборами, устройствами для автономной и комплексной наладки систем дистанционного управления |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями и т.п. по автономной и комплексной наладке системы дистанционного управления |
|  | Уметь работать с оборудованием системы дистанционного управления |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации, методики наладки системы дистанционного управления |
|  | Прикладные компьютерные программы для для автономной и комплексной наладки системы дистанционного управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления II и III категории сложности. | Код | G | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа и наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда Наличие удостоверения по электробезопасности 4 группы до 1000 В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 275 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования | Код | G/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения предмонтажной проверки и регулировании отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации отдельных элементы функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для предмонтажной проверке и регулировании отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Получение необходимых данных для предмонтажной проверке и регулирования отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Ввод предварительных баз данных в отдельные элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования с помощью прикладных компьютерных программ |
|  | Подключение оборудования для предмонтажной проверке и регулировании отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Фиксация результатов в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования по результатам наладки и их замена |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для проверки и регулировки элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по проверке и регулировке элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Уметь работать с элементами функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила охраны труда |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и методики проверки и регулировки элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Руководства по эксплуатации оборудования используемого при проверке и регулировке элементов функциональных и регулирующих устройств, унифицированных комплексов, гидравлических (пневматических) систем регулирования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты. | Код | G/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения предмонтажной проверке и регулировании сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для предмонтажной проверке и регулировании сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Получение необходимых данных для предмонтажной проверке и регулирования сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Ввод предварительных баз данных в сигнализаторы состава и концентрации газов, другие сигнализаторы, применяемые в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторы, PH-метры, плотномеры, вискозиметры, хроматографы |
|  | Подключение оборудования для предмонтажной проверке и регулировании сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Предмонтажная проверка и регулирование сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Фиксация результатов в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для проверки и регулировки сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по проверке и регулировке сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Уметь работать с сигнализаторми состава и концентрации газов, другими сигнализаторами, применяемыми в схемах управления блокировки и защиты, отдельными элементами газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и методики проверки и регулировки сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Руководства по эксплуатации оборудования используемого при проверке и регулировке сигнализаторов состава и концентрации газов, других сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты, отдельных элементов газоанализаторов, PH-метров, плотномеров, вискозиметров, хроматографов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Предмонтажная проверка и регулирование локальных функциональных и регулирующих устройств | Код | G/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения предмонтажной проверке и регулировании локальных функциональных и регулирующих устройств |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по локальных функциональных и регулирующих устройств |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для предмонтажной проверке и регулировании локальных функциональных и регулирующих устройств |
|  | Получение необходимых данных для предмонтажной проверке и регулирования локальных функциональных и регулирующих устройств |
|  | Ввод предварительных баз данных в функциональные и регулирующие устройства |
|  | Подключение оборудования для предмонтажной проверке и регулировании функциональных и регулирующих устройств |
|  | Предмонтажная проверка и регулирование функциональных и регулирующих устройств |
|  | Фиксация результатов в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных функциональных и регулирующих устройств |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для проверки и регулировки функциональных и регулирующих устройства |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по проверке и регулировке функциональных и регулирующих устройств |
|  | Уметь работать с функциональных и регулирующих устройств |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила охраны труда |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации и методики проверки и регулировки функциональных и регулирующих устройств |
|  | Руководства по эксплуатации оборудования используемого при проверке и регулировке функциональных и регулирующих устройств |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж оборудования, входящего в состав комплекса технических средств автоматизированных систем управления (КТС АСУ) и приборов для научных исследований | Код | H | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопаности Удостоверение по электробезопасности 4 группы до 1000В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 151 | Монтажник микропроцессорной и волоконно -оптической техники 7-го разряда |
|  | § 199 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления |
|  | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п. | Код | H /01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п. |
| --- | --- |
|  | Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п. |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Владеть инструментом, используемым при монтаже фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п. |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания по монтажу фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров, приборов физико-химического анализа, систем отбора проб и т.п.содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. | Код | H /02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. |
| --- | --- |
|  | Монтаж многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Владеть инструментом, используемым при монтаже многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже |
|  | Указания по монтажу многопанельных щитов блоками, средств вычислительной техники, контроллеров и т.п. содержащиеся в руководствах по эксплуатации на эти изделия |
|  | Способы выверки смонтированного оборудования; способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления | Код | H/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для проведения опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по смонтированным приборам и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Подключение оборудования для для проведения опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Опробование смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Фиксация результатов в протоколе |
|  | Выбраковка дефектных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться оборудованием для опробования смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями по опробованию смонтированных приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Уметь работать с приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Руководства по эксплуатации приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Руководства по эксплуатации оборудования используемого при опробывании приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка приборов, аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности | Код | I | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления 7-ого разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в области монтажа и наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда Наличие удостоверения по электробезопасности 4 группы до 1000 В |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 277 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Автономная и комплексная наладка приборов, аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности | Код | I/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации, методиками наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Проверка готовности приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Ввод базы данных |
|  | Подключение приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Автономная наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности. |
|  | Комплексная наладка приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности. |
|  | Фиксация результатов автономной и комплексной наладок в протоколе |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться компьютером, приборами, устройствами для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями и т.п. по автономной и комплексной наладке приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Уметь работать с приборами и аппаратурой автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации, методики наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Прикладные компьютерные программы для для автономной и комплексной наладки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления III категории сложности |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Автономная и комплексная наладка электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования | Код | I/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для автономной и комплексной наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с руководствами по эксплуатации, методиками наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Ознакомление с прикладными компьютерными программами для наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Проверка готовности электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Подключение электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования управления для проведения автономной и комплексной наладки |
|  | Автономная наладка электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования. |
|  | Комплексная наладка электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Фиксация результатов автономной и комплексной наладок в протоколе |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Пользоваться компьютером, приборами, устройствами для автономной и комплексной наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией, инструкциями и т.п. по автономной и комплексной наладке электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Уметь работать с оборудованием электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации, методики наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Прикладные компьютерные программы для для автономной и комплексной наладки электрических, пневматических, гидравлических систем управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Производственные инструкции |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», (Ассоциация «Национальное объединение строителей») |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Президент Кутьин Николай Георгиевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
| 3 | ООО «ПетроТеплоПрибор», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования