УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник

слаботочных систем охраны и безопасности

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка  к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Монтаж  слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового  комплекса систем  охраны и безопасности»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасности объектов капитального строительства, путем оборудования инженерно-техническими средствами охраны и безопасности

Группа занятий:

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | 2 | Приемка монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности и осуществление входного контроля электрооборудования объектов капитального строительства | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка и установка деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс | A/03.2 | 2 |
| B | Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | 3 | Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж и проверка подключения внешний линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности | B/03.3 | 3 |
| C | Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией | 4 | Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией | C/02.4 | 4 |
| D | Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового комплекса систем охраны и безопасности | 5 | Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией | D/05.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети (ЛВС) | D/06.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 2-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 2 группы |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС ЕТКС | § 22 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда |
|  | § 433 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 2-го разряда |
|  | § 434 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19800 | Электромонтажник по аккумуляторным батареям |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи - кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи - линейщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка монтируемого слаботочного электрооборудования и осуществление входного контроля электрооборудования | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов и электрооборудования систем охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия поступившего в монтаж слаботочного электрооборудования и материалов рабочей документации |
|  | Распаковка приборов слаботочного электрооборудования |
|  | Проверка комплектности электрооборудования, передаваемого для монтажа |
|  | Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для электрооборудования, входящего в реестр средств измерений) |
|  | Проверка гарантийного срока монтируемого слаботочного электрооборудования |
|  | Складирование монтируемого слаботочного электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать таблицы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования и кабельной продукции |
|  | Пользоваться средствами для вскрытия упаковки приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления |
|  | Пользоваться ведомостью спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры монтируемого слаботочного электрооборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять правила складирования слаботочного электрооборудования |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Документы, подтверждающие качество применяемых материалов и электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Сортамент материалов и электрооборудования систем охраны и безопасности, используемых при выполнении монтажных работ |
|  | Условные изображения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила утилизации строительного мусора и упаковки |
|  | Технические регламенты качества оборудования и материалов применяемые в строительстве |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и установка деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор ручного инструмента для разметки деталей слаботочного электрооборудования по шаблону |
| --- | --- |
|  | Подбор электрифицированного инструмента для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях |
|  | Разметка деталей слаботочного электрооборудования по шаблону |
|  | Сверление отверстий в стенах, потолках и полах |
|  | Пробивка (пропил) борозд (штроб) в строительных конструкциях |
|  | Стяжка резьбовых соединений |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений слаботочного электрооборудования |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении трудовой функции |
|  | Применять ручной инструмент для разметки деталей слаботочного электрооборудования по шаблону |
|  | Применять электрифицированный инструмент для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ по монтажу слаботочного электрооборудования |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Правила эксплуатации оборудования, инструментов и область их применения при выполнении трудовой функции |
|  | Условные изображения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила изготовления деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила монтажа деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила применения ручного инструмента для разметки деталей слаботочного электрооборудования по шаблону |
|  | Правила применения электрифицированного инструмента для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях |
|  | Правила выполнения подготовительных работ слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента для выполнения подготовительных работ по монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
| --- | --- |
|  | Резка проводов, кабелей, коробов, лотков, труб и прочих защитных конструкций в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу |
|  | Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера |
|  | Изготовления элементов крепления кабельных трасс |
|  | Зачистка провода и установка кабельных наконечников |
|  | Изолировка проводников и маркировка кабеля |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи по монтажу кабельной продукции и кабельных магистралей |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении трудовой функции |
|  | Пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами для резки проводов, кабелей, коробов, лотков, труб и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления элементов крепления кабельных трасс |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Правила эксплуатации оборудования, инструментов и область их применения при выполнении трудовой функции |
|  | Правила подготовки к монтажу кабельной продукции и кабельных трасс |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила применения ручного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Правила применения электрифицированного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Правила выполнения подготовительных работ слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 3-ей группы |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 434 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда |
|  | § 435 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда |
|  | § 22 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда |
|  | § 23 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи - кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи - линейщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Контроль подбора необходимого инструмента в месте производства работ по монтажу кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Монтаж кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи согласно схеме размещения |
|  | Монтаж соединительных устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения |
|  | Подключение кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам, согласно схеме электрических соединений |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов для монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Определять состав инструментов, оборудования, необходимых для выполнения монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Проверять работоспособность инструментов, используемых при выполнении трудовой функции |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения применяемых на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при монтаже кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Сортамент материалов и оборудования, применяемых при монтаже кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией |
| --- | --- |
|  | Визуальная проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | Поиск мест отсутствия контакта и устранение неисправности в собранных слаботочных цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для соединения и пайки кабельно-проводной продукции |
|  | Пользоваться приборами измерения для проверки электрического сопротивления и измерения параметров цепи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения применяемых на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж и проверка подключения внешний линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Контроль подбора необходимого инструмента в месте производства работ по монтажу внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
|  | Монтаж внешней линии связи для подключения объектовых средств охраны и безопасности к пультовым, мониторинговым и прочим диспетчерским системам наблюдения |
|  | Проверка на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | Проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции, соединительных и защитных устройств |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов для монтажа внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
|  | Определять состав инструментов, оборудования, необходимых для выполнения монтажа внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
|  | Проверять работоспособность инструментов, используемых при выполнении трудовой функции |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при монтаже внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
|  | Сортамент материалов и оборудования, применяемых при монтаже внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 3-ей группы |
| Другие характеристики | Рекомендуются программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 435 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда |
|  | § 436 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда |
|  | § 23 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда |
|  | § 24 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи - кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи - линейщик |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
| ОКСО | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Контроль подбора необходимого инструмента в месте производства работ по монтажу датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | Подключение объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | Проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов для монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Определять состав инструментов, оборудования, необходимых для выполнения монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Проверять работоспособность инструментов, используемых при выполнении трудовой функции |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Пользоваться измерительными приборами для замера необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при монтаже датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Сортамент материалов и оборудования, применяемых при монтаже датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Визуальная проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение контроля на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей и узлов комплексов средств охраны и безопасности |
|  | Поиск и устранение неисправностей в собранных слаботочных цепях и узлах комплексов средств охраны и безопасности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Пользоваться измерительными приборами для замера необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при обрезке, зачистке, пайке и подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового комплекса систем охраны и безопасности | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда Электромонтажник-наладчик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение по электробезопасности 3-ей группы |
| Другие характеристики | Рекомендуются программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 24 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда |
|  | § 25 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6-го разряда |
|  | § 436 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда |
|  | § 437 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда |
|  | § 407 | Электромонтажник-наладчик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
| ОКСО | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для линейной наладки оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения у датчиков и извещателей охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения у приемо-контрольных приборов, объектовых оконечных устройств систем централизованного наблюдения и мониторинга |
|  | Ввод всего комплекса охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации в автономный режим эксплуатации согласно проектной документации |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для линейной наладки оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации |
|  | Пользоваться ручным, электрифицированным и механизированным инструментом для устранения выявленных дефектов и несоответствий проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-контрольных приборов охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации, оконечных устройств системам централизованного наблюдения, к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, для замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения слаботочных цепей технических средств охраны при совместной работе всего комплекса технических средств охраны с системами централизованного наблюдения во всех зонах и режимах работы |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса систем охраны и безопасности в эксплуатацию согласно проектной и технической документации |
|  | Прогонка всех режимов работы всего объектового комплекса систем охраны и безопасности, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации с ежедневным контролем заданных параметров |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса систем охраны и безопасности, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности при проведении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, извещателей, датчиков, камер видеонаблюдения объектового комплекса системы охранного телевидения согласно проектной документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса охранного телевидения при подключении к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Ввод всего комплекса системы охранного телевидения в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охранного телевидения |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности при проведении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охранного телевидения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, извещателей, датчиков и других приборов объектового комплекса системы контроля и управления доступом согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы контроля и управления доступом при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы контроля и управления доступом в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы контроля и управления доступом, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы контроля и управления доступом, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы контроля и управления доступом |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы контроля и управления доступом |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, динамиков, усилителей, микрофонов и других приборов объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к центральным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы оповещения и управления эвакуацией |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи согласно, согласно проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности при проведении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы оповещения и управления эвакуацией |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети (ЛВС) | Код | D/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети (ЛВС) |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, розеток, патч-панелей, кроссов, сетевых коммутаторов и других приборов объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к внешним линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы локальной вычислительной сети в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы локальной вычислительной сети |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети (ЛВС) |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных дефектов и недостатков при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы локальной вычислительной сети |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ |
|  | Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Выявлять дефекты и неисправности установленного оборудования |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| (наименование организации) |
| --- |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «АЛПРО», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  от  5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986)

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 58, часть № 1

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию